## Slide 1
MPLS-TP APC 선형보호절체 기술
전광네트워킹연구실
김대업

## Slide 2
기술 개요
Ⅰ
Ⅱ
개발기술의 주요내용
Ⅲ
기술동향, 제품화 및 시장 전망
Ⅳ
기술 이전 사항 및 기대효과

## Slide 3
MPLS-TP APC 선형 보호절체 기술 개요
Ⅰ
관련 표준: ITU-T Rec. G.8131, IETF RFC 7271
1,200 km 거리에서 50 msec 이내 보호절체
1+1 단방향/양방향 및 1:1 양방향 보호절체
Revertive 및 Non-revertive 보호절체
Protection Domain
1-Phase protocol (APC: Automatic Protection Coordination)
  단 한번의 프로토콜 메시지 송수신으로 양 노드 트래픽 전달 변경 완료
  빠른 트래픽 절체 가능
  프로토콜 메시지 교환, 모든 프로토콜 복잡성이 양 노드의 state machine에 부가됨

## Slide 4
MPLS-TP 선형 보호절체 프로세스
Ⅰ

## Slide 5
ETRI’s MPLS-TP APC Linear Protection Solution
Ⅰ
대용량 장애 이벤트의 송수신과 처리, 다중 APC 메시지의 처리 기능 제공
수백에서 최대 천 개이상의 장애에 대하여 50 ms 이내 보호 절체 가능한 소프트웨어 구조를 제공함.
Hotswap에도 반응하여 터널 동시 보호절체 기능 제공

## Slide 6
Ⅰ
West Node
Line Card W
Line Card P
Line Card S
East Node
Line Card W
Line Card P
Line Card S
LoC/ClearLoC
Switching
setBS
Switching
setBS
LoC/ClearLoC
APC: Automatic Protection Coordination
LoC: Loss of Continuity
setBS: Set bridge/selector position
ETRI’s MPLS-TP APC Linear Protection Solution

## Slide 7
주요 특징
Ⅰ
ITU-T Rec. G.8131 및 IETF RFC 7271에 규정된 단일 MPLS-TP 선형 보호절체 표준 지원
  APC 프로토콜 기반 1:1 및 1+1 양방향 보호절체 지원
  Revertive 및 Non-revertive 보호절체 동작 모드 지원
소프트웨어 기반 APC 프로토콜 state machine 구현
라인카드 당 수백에서 최대 천개이상 MPLS-TP 연결에 대해 50msec 이내 동시 보호절체가 가능한 소프트웨어 구조 제공
샤시 형태의 분산 시스템에서 동작
3.2T-OCES CPIA-H에 적용 시험 완료

## Slide 8
Ⅱ
기술 동향
MPLS-TP 선형 보호절체 국제 표준 제정(2014년 6월 IETF RFC 7271, 2014년 7월 ITU-T G.8131)
Huawei, Alcatel-Lucent, Ericsson, PT Inovacao 등에서 MPLS-TP 선형보호절체 개발 중.
해외 동향
국내 동향
국내 전송 장비 업체 MPLS-TP 장비 개발 및 망 적용 진행 중
국내 전송 장비 업체 MPLS-TP 선형보호절체 적용 장비 개발 중
2015년 8월 MPLS-TP 장비 중기청 중소기업간경쟁품목으로 지정
한전 등 산업계의 차세대 장거리 네트워크 기술로 MPLS 기반 패킷전달망 관련 기술 채택이 유력함.

## Slide 9
Ⅱ
기술의 제품화 및 시장 전망
본 기술은 MPLS-TP 기반 패킷전달망 또는 캐리어이더넷 시스템에 탑재되어 제품화됨
기술의 제품화
시장 전망
전 세계적으로 2013년 약 24조원 규모임 (IDC)
한국시장 규모: 2013년 약 355억원 규모 (IDC)
최근 중기청, 중소기업간경쟁품목으로 지정

## Slide 10
Ⅲ
기술이전 사항
기술이전 내용
MPLS-TP APC 선형 보호절체 블록 설계서
APC 선형보호절체 System CLI 및 Agent Test CLI 설명서
MPLS-TP APC 선형 보호절체 시험절차 및 결과서 V1.1
MPLS-TP 보호절체 연동을 위한 OAM SDK 처리 구조
MPLS-TP APC 선형 보호절체 관리 기능 프로그램 소스
MPLS-TP APC 선형 보호절체 처리 기능 프로그램 소스
기술이전 비용
구분 | 실질기여 공동연구 참여기업 |  |  | 일반 기업 |  | 
 | 중소기업 | 중견기업 | 대기업 | 중소기업 | 중견기업 | 대기업
착수기본료(원) |  |  |  | 20,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000
매출정률사용료(%) |  |  |  | 1.25 | 3.75 | 5.00
기술이전 관련 특허
출원/등록 구분 | 특허명 | 출원국 | 출원번호 | 출원일
출원 | 선형 보호 절체 방법 및 그 장치 | 한국, 미국, 중국 | (미국)14/514822 | 2014.10.15.
출원 | MPLS-TP 보호 절체 적응 장치 | 한국, 미국 | (미국)14/739304 | 2015.06.15.
출원 | 다계층 또는 다중 도메인에서 효율적 자원 활용을 위한 보호절체 관리 방법 및 장치 | 한국 (국제 준비 중) | (한국) 2015-0142333 | 2015.10.12.

## Slide 11
기대효과
Ⅳ
기술 도입 효과
본 기술은 국제 표준 기반으로 개발되었으나, 소프트웨어 기술로 추가적인 하드웨어 요구사항 없이 성능을 개선한 구조를 제공하여 차별성을 가지고 있음
패킷 전달 시스템에서 소프트웨어 기반 동시 절체 기능이 가능한 구조를 제공하고 하드웨어와 독립적으로 구동이 가능한 소프트웨어 기반의 보호 절체를 수행함으로써, 다양한 시스템에 빠른 보호 절체 기능을 제공함
기술 응용 및 확장 가능성
링 토폴로지 망의 보호를 위하여 본 선형 보호절체 기술을 수정 없이 사용 가능하며, 이에 대한 국제 표준(IETF RFC)이 완성됨.
메쉬 보호절체를 위하여 본 선형 보호절체 기술을 활용하는 방안이 국제 표준화 추진 중임.

## Slide 12
참고: MPLS-TP 기술의 범위
Ⅳ
RFC5646: MPLS-TP requirements, Sep. 2009
MPLS-TP 기술의 핵심은 OAM 과 Protection

## Slide 13
참고: MPLS-TP 계층 구조 및 서비스 수용
Ⅳ
- Client/server-layer 구분은 패킷에 명시적(예, S-bit 설정)으로 나타나는 것이 아니라, MPLS-TP 망 경계와 label context 에 의해 결정되어 짐

## Slide 14
참고: Generic Associated Channel (G-ACh)
Ⅳ
Generalization of the PW associated channel for OAM, Protection, SCC, MCC on PW, LSP, and Section
Uses new alert label – Generic Alert Label (GAL)
SCC: Signaling Control Channel
MCC: Management Control Channel

## Slide 15
참고: ITU-T Recommendations & IETF RFCs
Ⅳ
G.8151 & G.8152 are not shown as there is no RFC related to the ITU-T-style network management Recs.