## Slide 1
Fractional N PLL 개발 기술
ETRI
Technology Marketing
Strategy
IT R&D Global Leader

## Slide 2
  목 차
  ----------------------------------------------
  1. 기술의 개요
  2. 타 기술과 비교
  3. 기술이전 내용
  4. 국내외 시장 동향
  5. 기술의 사업성
  - 활용분야 및 기대효과

## Slide 3: 1. 기술의 개요 (1)
기술이전명
  Fractional N PLL 개발 기술
  Technology for Developing Fractional N PLL
기술이전의 목적 및 필요성
  기존의 Integer-N-PLL은 그 Architecture가 간단하여 가장 범용적으로 사용되지만, 기준 클럭 주파수의 정수 배에 해당하는 주파수만 발진 하여 사용이 제한적이며, 회로의 안정적 동작을 위하여 기준 클럭주파수의 0.1배로 대역폭이 제한되어, Lock Time 이 오래 걸리는 단점
  Fractional-N PLL은 원하는 대로 주파수를 생성하여 기준 클럭 주파수를 높여서 PLL의 Bandwith를 넓히고 Lock Time 을 빠르게 하면서도 원하는 주파수를 kHz 또는 그 이하로도 현 가능한 방식
활용방안 및 기대성과
  개발된 Low Data Rate WPAN system을 위한 Fractional-N PLL은 High Data Rate 통신 시스템, UWB 통신 시스템등 다양한 무선 통신 분야의 core 기술로써 활용 가능

## Slide 4: 1. 기술의 개요 (2)
Fractional – N PLL의 특징
  Fractional-N PLL은 기준 클럭 주파수의 정수 배에 해당하는 주파수를 만들 수 있는 Integer-N PLL과 달리 원하는 주파수를 만들어 낼 수 있는 특징을 가지고 있다. VCO의 주파수를 Fvco라 하고 기준 클럭 주파수를 Fref라 하는 경우, Fvco=N.F x Fref로 N.F에 따라서 원하는 대로 주파수를 생성하여 기준 클럭 주파수를 높여서 PLL의 Bandwith를 넓히고 Lock Time을 빠르게 하면서도 원하는 주파수를 kHz 또는 그 이하로도 구현이 가능한 방식이다.
  Fractional-N PLL은 주기적으로 Spurious Tone을 발생시켜서 PLL 성능을 저하시키지만 DSM(Delta Sigma Modulator)를 채택하여서 이를 보완함으로써 Fractional-N PLL의 다양한 채널 선택, 루프 필터 값 최소화 및 Lock time 감소와 같은 많은 장점을 활용할 수 있다.
  DSM은 18bit으로 구성되어서 원하는 채널에 대하여 주기적으로 발생하는 노이즈를 감소시키기 위한 랜더마이즈 회로로 구성되어 있고, 나머지 블록 및 회로들은 Integer-N PLL과 같은 기능의 회로들로 구성

## Slide 5: 2. 타 기술과 비교
기술의 경쟁력
  주기적으로 발생하는 노이즈를 감소시키기 위한 랜더마이즈 회로
  빠른 Lock Time
  다양한 Channel Selection
PLL 구현 기술
  Delta Sigma Modulator의 랜더마이즈 회로 기술
  Modulus Control 신호에 따라서 VCO로부터 전달되는 고주파신호를 N+1 또는 N으로 나누는 Prescaler 회로기술
  Spiral Inductor와 Varactor를 이용하여 공진기가 구현됐고, Nmos-pmos Complementary 구조를 갖는 VCO 회로
  Prescaler의 출력을 P로 나누는 Programmable Counter 회로 기술

## Slide 6: 2. 타 기술과 비교
경쟁기술 비교
  PLL 방식은 Integer N PLL과 Fractional N PLL로 분류할 수 있다.
 | Integer-N PLL | Fractional-N PLL
Lock time | 느림 | 빠름
Bandwidth | 제한적 (기준 클럭의 0.1배) | 넓은 대역폭 가능 (기준 클럭 증가)
Spurious 특성 | 우수 | DSM 사용하여 개선
Phase noise 특성 | 주파수 offset 시 악화 | 주파수 offset시 우수
회로의 복잡성 | 간편함 | 복잡함

## Slide 7: 3. 기술이전 내용 (1)
시스템 블록 다이어그램
PFD
LPF
VCO
%N/(N+1)
fref
fout
Randomizer
fref
fref
fractional spur 문제를 해결 하고자, average division factor가 N+  가 되도록 modulus의 선택을 randomization => fractional sidebands 를 random noise로 conversion

## Slide 8: 3. 기술이전 내용 (2)
기술이전의 범위
  Delta Sigma Modulator의 랜더마이즈 회로 기술
  Modulus Control 신호에 따라서 VCO로부터 전달되는 고주파신호를 N+1 또는 N으로 나누는 Prescaler 회로기술
  Spiral Inductor와 Varactor를 이용하여 공진기가 구현됐고, Nmos-pmos Complementary 구조를 갖는 VCO 회로
  Prescaler의 출력을 P로 나누는 Programmable Counter 회로 기술
  송수신 회로간의 Isolation을 위한 회로 배열 기술
  회로의 최소 면적 이용을 위한 Layout 기술

## Slide 9: 4. 국내외 시장 동향
국내외 시장 규모
  본 기술의 주 응용 분야는 ZigBee 시장을 포함함
  2009년 전체 시장 규모는 1억 5천불 규모임
  응용 분야:
    홈 제어용, 빌딩 및 공장 제어용
    타용도 - Car, Phone 등에 사용 (단위, 천대, 천$)
전망치 | 2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년
802.15.4 Chipsets | 1,850 | 3,500 | 10,000 | 25,000 | 50,000
Chipset Revenue | 11,100 | 17,150 | 40,800 | 86,000 | 147,500

## Slide 10: 5. 기술의 사업성
활용 분야
  Channel 주파수가 정수배로 형성되지 않는 무선 통신 시스템
  빠른 Lock Time 을 요구하는 모든 무선 통신 시스템
기대 효과
  PLL은 모든 무선 시스템의 핵심 요소이므로,
  Fractional-N PLL IP 확보 시 필요한 모든 시스템에 응용 및 적용 가능
  기존의 Integer-N PLL 방식으로 구현된 회로의 settling time과 제한적인 주파수 선택의 문제점을 개선하여, 모든 무선 통신 시스템의 성능 향상에 기여

## Slide 11
감사합니다.
♣ 연락처 : 디지털홈연구단/차세대WPAN연구팀 이철효 선연(042-860-5577,clee7@etri.re.kr)
www.etri.re.kr